OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: „Priemyselná automatizovaná linka na výrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu“

Predmetom zákazky je dodanie inovatívnych výrobných technológií – „Priemyselnej automatizovanej linky na výrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu“, podľa nižšie uvedenej technickej špecifikácie.

Kompletnú linku ako logický technologický celok tvorí súbor jednotlivých vzájomne prepojených a v rámci pracovných tokov na seba nadväzujúcich technologických zariadení a strojov. Pre prehľadnejšie členenie sú jednotlivé technologické zariadenia a stroje členené do sekcií pracovného procesu 1. až 8. a chronologicky číslované podľa následnosti v pracovnom procese a príslušnosti k sekcii.

Sekcie pracovného procesu:

- Doprava sladového kvetu a odpadu (prachu)

- Zásobník pre sladový kvet a odpad

- Výroba peliet

- Aspirácia

- Dopravná cesta hotových peliet

- Balenie peliet

- Paletovanie hotového produktu

- Centrálny riadiaci systém

Linka ako technologický celok spĺňa požiadavky smernice č. 2006/42/ES.

Technická špecifikácia:

| Logický celok: Priemyselná automatizovaná linka navýrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu |
| --- |
| Por. č. | Názov zariadenia: | Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: |
| Doprava sladového kvetu a odpadu (prachu) |
| 1.1 | Usmerňovací prvok – 1 ks | rozmer | min. 219 mm |
|  |  | diaľkovo ovládaný cez systém | áno |
|  |  | spínače koncových polôh (otvorený, zatvorený) | áno |
| 1.2 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 3 m |
|  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
| 1.3 | Žľabový závitovkový dopravník – 3 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 12 m |
|  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
| Zásobník pre sladový kvet a odpad |
| 2.1 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |
|  |  | dĺžka | min. 6 m |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
| 2.2 | Zásobník – 1 ks | objem | min. 20 m3 |
|  |  | prevedenie oceľ tr. 11 | áno |
|  |  | náter základný | min. 1 x |
|  |  | náter vrchný | min. 1 x |
|  |  | sklon výsypného žľabu 30° | áno |
|  |  | tvar zásobníka v reze – trojuholník | áno |
| 2.3 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |
|  |  | dĺžka | min. 7 m |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
| 2.4 | Kapsový dopravník – 1 ks | pozinkované prevedenie skeletu | áno |
|  |  | celková výška | min. 7 m |
|  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |
|  |  | výkon | min. 2t/h |
| 2.5 | Usmerňovací prvok – 1 ks | rozmer | min. 219 mm |
|  |  | diaľkovo ovládaný cez systém | áno |
|  |  | spínače koncových polôh (otvorený, zatvorený) | áno |
| 2.6 | Prispôsobenie vpádu na spodnej hlave kapsového dopravníka pre násyp vriec – 1 ks | objem zásobníka | min. 1 m3 |
|  |  | materiál oceľ tr. 11 | áno |
|  |  | náter základný | min. 1 x |
|  |  | náter vrchný | min. 1 x |
|  |  | regulácia odsunu materiálu do kapsového dopravníka ručne ovládaným výpadom v spodnej časti | áno |
| 2.7 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |
|  |  | dĺžka | min. 5 m |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
| Výroba peliet |
| 3.1 | Kruhový zásobník s rozrušovacím zariadením - 1 ks | objem | min. 1,3 m3 |
|  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |
|  |  | priemer | min. 1,3 m |
|  |  | výška | min. 1 m |
|  |  | rozhrňovanie na dne zásobníka lištou rotujúcou v celom pôdoryse | áno |
|  |  | výška lišty | min. 7 cm |
|  |  | pohon lišty elektromotorom cez hriadeľ | áno |
| 3.2 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |
|  |  | dĺžka | min. 2 m |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
|  |  | uchytený pod dnom kruhového zásobníka s rozrušovacím zariadením | áno |
| 3.3 | Magnet doskový na zachytávanie kovových častíc – 1 ks | rozmer (L x Š x H) | min. 500 x 400 x 300 mm |
|  |  | skriňa | áno |
|  |  | výklopná doska s magnetickým blokom | áno |
|  |  | stieracia doska | áno |
| 3.4 | Dávkovací závitovkový dopravník – 1 ks | dĺžka | min. 1100 mm |
|  |  | priemer závitovky | min. 180 mm |
|  |  | súčasť peletovacieho lisu | áno |
|  |  | plynulá regulácia otáčok | áno |
| 3.5 | Kondicionér na zabezpečenie rovnomernej vlhkosti – 1 ks | možnosť pridávania vody pre dokonalú homogenitu a vlhkosť pre optimálny výkon peletovacieho lisu | áno |
|  |  | voda je pridávaná cez trysky umiestnené v telese kondicionéra z trubkového rozdeľovača | áno |
|  |  | dávkovanie zabezpečuje solenoidový ventil ktorého parametre nastaví obsluha | áno |
|  |  | prevedenie nerezová oceľ | áno |
|  |  | poháňaný vlastným motorom | áno |
|  |  | súčasť peletovacieho lisu | áno |
| 3.6 | Peletovací lis – 1 ks | výkon peletovania | min. 2 t/h |
|  |  | priemer peliet 6 mm | áno |
|  |  | matrica s priemerom otvoru 6 mm | min. 1 ks |
|  |  | dvere z nehrdzavejúcej ocele s dvoma zostavami nožov | áno |
|  |  | nože namontované na samostatnom sektore ktorý je neoddeliteľnou časťou tela | áno |
|  |  | dvere otvoriteľné bez zmeny nastavenia nožov | áno |
|  |  | bezpečnostné zariadenie zabezpečujúce aby sa dvere neotvorili, kým sa matrica nezastaví, čím sa zabráni poraneniu obsluhy | áno |
|  |  | spojenie medzi peletizačnou komorou a kondicionérom z nehrdzavejúcej ocele typu AISI 304 | áno |
|  |  | kontrolné dvere peletizačnej komory s bezpečnostnou mriežkou | áno |
|  |  | klapka proti preťaženiu pneumaticky ovládaná s elektromagnetickým ventilom | áno |
|  |  | núdzová sonda proti upchatiu v peletovacej komore | áno |
|  |  | držiak zápustky z kovanej ocele s opotrebiteľným krúžkom, namontovaný na hlavnom hriadeli pomocou dvoch kónických valivých ložísk | áno |
|  |  | tolerancia na zostave ložísk ľahko nastaviteľná prostredníctvom zadnej matice | áno |
|  |  | predná základňa držiaka matrice z nehrdzavejúcej ocele | áno |
|  |  | mlyn na pelety bude vyrobený z ťažkej zliatiny ktorá tlmí vibrácie | áno |
|  |  | hlavný hriadeľ namontovaný na základni pomocou bronzových púzdier | áno |
|  |  | predná strana hriadeľa chrómová aby sa zabránilo korózii | áno |
|  |  | ochrana ložísk - labyrintový uzáver vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a sekundárny tesniaci krúžok medzi držiakom matrice a hlavným hriadeľom zamedzujúce poškodeniu ložiska v dôsledku prenikania prachu | áno |
|  |  | pohon lisu elektromotorom pomocou klinového remeňa s prevodovkou | áno |
|  |  | sekundárna kladka namontovaná na predný hriadeľ medzi dvoma samostatnými podperami aby sa zabránilo preťaženiu hriadeľa motora | áno |
|  |  | ochrana peletovacej komory strihovým kolíkom na zadnej strane stroja | áno |
|  |  | mazanie hlavného hriadeľa na zadnej časti lisu na pelety | áno |
|  |  | možnosť mazania stroja bez zastavenia motora | áno |
| 3.7 | Automatický mazací systém – 1 ks | mazacie čerpadlo poháňané motorom | áno |
|  |  | automatické mazanie zo zásobníka maziva | áno |
|  |  | čerpadlo kompletne s elektrickým panelom vrátane časovačov na nastavenie mazania zapnutím/vypnutím | áno |
| 3.8 | Dovlhčovacie zariadenie – 1 ks | dávkovanie vody do kondicionéra z miestneho zdroja vody | áno |
|  |  | prietokový ohrievač s napojením na rozdeľovač trysiek | áno |
|  |  | tlak | min. 2,5 bar |
| 3.9 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 3,0 m |
|  |  | prevedenie nehrdzavejúca oceľ | áno |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
| 3.10 | Kapsový dopravník – 1 ks | prevedenie nehrdzavejúca oceľ | áno |
|  |  | výška | min. 7 m |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
| 3.11 | Rotačný podávač – 1 ks | výkon | min. 2 t/h |
| 3.12 | Chladiaca kolóna – 1 ks | materiál komory z nehrdzavejúcej ocele | áno |
|  |  | materiál podstavy oceľ tr.11 | áno |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
|  |  | náter základný | min 1x |
|  |  | náter vrchný | min. 1x |
| 3.13 | Rotačný triedič na pelety - 1 ks | priemer | min. 1 500 mm |
|  |  | výkon | min. 2 t/h |
|  |  | materiál podstavy oceľ tr.11 | áno |
|  |  | náter základný | min 1x |
|  |  | náter vrchný | min. 1x |
| Aspirácia |
| 4.1 | Cyklón – 1 ks | priemer | min. 700 mm |
|  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |
|  |  | hrúbka steny | min. 3 mm |
|  |  | náter základný | min 1x |
|  |  | náter vrchný | min. 1x |
| 4.2 | Ventilátor – 1 ks | výkon | min. 4800 m3/h |
|  |  | tlak (mm vodného stĺpca) | min. 250 mm H2O |
| 4.3 | Regulačná klapka – 1 ks | regulačná klapka na saní ventilátora | áno |
|  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |
|  |  | náter základný | min 1x |
|  |  | náter vrchný | min. 1x |
| 4.4 | Filter – 1 ks | s vymeniteľnou kazetovou vložkou do výduchového potrubia z cyklónu | áno |
|  |  | filtračná plocha | min. 1 m2 |
| 4.5 | Rotačný podávač – 1 ks | výkon | min. 1 t/h |
| 4.6 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 3,0 m |
|  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min. 1 t/h |
| 4.7 | Kapsový dopravník – 1 ks | materiál oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výška | min 6,0 m |
|  |  | výkon | min. 1 t/h |
| 4.8 | Filter – 1 ks | filtračná plocha | min.30 m2 |
|  |  | materiál filtračnej vložky FINET 1 | áno |
|  |  | filtračná rýchlosť | min. 2,43 m/s |
|  |  | s ventilátorom a s rotačným podávačom na odsun aspirátu z filtra | áno |
|  |  | výkon ventilátora | min. 0,9 m3/s |
|  |  | výkon rotačného podávača | min. 1 t/h |
| 4.9 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 3 m |
|  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min. 1t/h |
| 4.10 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 5,5 m |
|  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min. 1t/h |
| 4.11 | Kompresor na stlačený vzduch – 1 ks | vzdušník s objemom | min. 150 l |
|  |  | prevádzkový tlak | min. 3,5 bar |
| 4.12 | Filter – 1 ks | s vymeniteľnou kazetovou vložkou do výduchového potrubia z cyklónu | áno |
|  |  | filtračná plocha | min. 1m2 |
| 4.13 | Aspiračné potrubie – 1 ks | priemer | min 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 25 m |
|  |  | spony, úchyty, vzduchotechnické klapky | áno |
|  |  | materiál pozinkovaný plech | áno |
|  |  | hrúbka plechu | min. 0,8 mm |
| Dopravná cesta hotových peliet |
| 5.1 | Kapsový dopravník – 1 ks | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výška | min. 7,0 m |
|  |  | výkon | min. 2t/h |
| 5.2 | Zásobník na hotové pelety – 1 ks | objem | min. 2 m3 |
|  |  | prevedenie materiál oceľ tr.11 | áno |
|  |  | základný náter | min. 1 x |
|  |  | vrchný náter | min. 1 x |
|  |  | rozmery (L x Š x H) | min. 1,5 x 1,5 x 2 m |
| 5.3 | Výpad pod zásobník – 1 ks | rozmer | min.200 x 200 mm |
|  |  | ručne ovládaný | áno |
|  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
| 5.4 | Výpad pod zásobník – 1 ks | rozmer | min 200 x 200 mm |
|  |  | diaľkovo ovládaný | áno |
|  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
| 5.5 | Kapsový dopravník – 1 ks | výška | min. 7 m |
|  |  | materiál oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min. 2t/h |
| 5.6 | Usmerňovací prvok – 1 ks | rozmer | min. 219 mm |
|  |  | diaľkovo ovládaný cez systém | áno |
|  |  | spínače koncových polôh (otvorený/zatvorený) | áno |
| 5.7 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 3,5 m |
|  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min 2t/h |
| 5.8 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 9 m |
|  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min 2t/h |
| 5.9 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks | priemer závitovky | min. 200 mm |
|  |  | dĺžka | min. 5 m |
|  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |
|  |  | výkon | min 2t/h |
| 5.10 | Nakladacia hubica – 1 ks | vpádová pripojovacia príruba priemeru | min. 300 mm |
|  |  | integrovaný filter | áno |
|  |  | filtračná plocha filtra | min. 2 m2 |
|  |  | tlak pre regeneráciu | min. 6 bar |
|  |  | modul plášťa z tkaniny potiahnutej PVC | áno |
|  |  | odolnosť voči teplotným rozdielom | min. – 20 až + 70 °C |
|  |  | riadiaci modul | áno |
|  |  | dĺžka | min. 4 m |
| Balenie peliet |
| 6.1 | Technologický zásobník – 1 ks | objem | min. 200 l |
|  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |
|  |  | príprava pre inštaláciu snímačov hladiny na reguláciu prísunu výrobku | áno |
|  |  | príruba na napojenie na odsávanie prachu | áno |
| 6.2 | Regulácia prísunu výrobku do zásobníka – 1 ks | snímače hladiny na reguláciu prísunu výrobku | áno |
|  |  | riadiaci systém komunikujúci s technologickou linkou na výrobu peliet | áno |
| 6.3 | Dávkovacia váha – 1 ks | nosná konštrukcia vyrobená z konštrukčnej ocele | áno |
|  |  | plniace zariadenie gravitačné typ G | áno |
|  |  | umožňuje rozdeliť fázu dávkovania na predváženie a dováženie | áno |
|  |  | tenzometrický vážiaci systém | áno |
|  |  | zosilňovač signálu | áno |
|  |  | riadiaca a ovládacia jednotka | áno |
|  |  | prípojka na odsávanie prachu | áno |
|  |  | pneumaticky ovládané otváracie dno váhy | áno |
| 6.4 | Riadiaci modul pre váhu - 1 ks | prednastavenie viacerých pracovných formátov | áno |
|  |  | displej na zobrazovanie aktuálnej hmotnosti v reálnom čase | áno |
|  |  | signalizácia fáz pracovného cyklu | áno |
| 6.5 | Technologický zásobník – 1 ks | materiál oceľ tr.11 | áno |
|  |  | zadržanie naváženej dávky a výrobku | áno |
|  |  | tvorí medzikus pre spojenie váhy a stroja na tvorbu a plnenie vriec | áno |
| 6.6 | Baliaci stroj – 1 ks | tvorba vriec z plochej fólie navinutej na roli, ich plnenie a uzatváranie | áno |
|  |  | hmotnosť výrobku vo vreci – rozsah | min. 10 – 25 kg |
|  |  | maximálny výkon pri 15 kg vreciach | min. 250 vriec/hod. |
|  |  | formovací tubus prevedenie z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 | áno |
|  |  | tvarovanie vriec | áno |
|  |  | nosný rám z technologickej ocele so štandardnou povrchovou úpravou | áno |
|  |  | zariadenie na uchytenie role fólie o šírke | min. 500 mm |
|  |  | príslušenstvo na riadenie odvíjania | áno |
|  |  | pneumaticky ovládané zariadenie na vytvorenie perforácie pre únik zvyškového vzduchu z naplneného vreca | áno |
|  |  | zariadenie pre nastavenie a reguláciu dĺžky vreca | áno |
|  |  | pásy držiace fóliu na tubuse po stranách počas formovania vreca | áno |
|  |  | vertikálna zvarovacia lišta (tepelná) | áno |
|  |  | horizontálne zvarovacie lišty (horná a dolná) | áno |
|  |  | zariadenie na odrezanie fólie pneumaticky ovládané | áno |
| 6.7 | Odvádzací dopravník – 1 ks | pásový dopravník na odsun naplnených vriec | áno |
|  |  | dĺžka dopravníka | min. 2000 mm |
|  |  | nastaviteľná výška dopravníka | áno |
|  |  | pohon s motorom a prevodovkou | áno |
| 6.8 | Terminál pre obsluhu – 1 ks | s ovládacími prvkami pre baliacu linku | áno |
|  |  | inštalácia na bočnej strane stroja | áno |
| Paletovanie hotového produktu |
| 7.1 | Formovač vriec – 1 ks | zariadenie na tvarovanie vreca na optimálny plochý tvar kvôli stabilite vriec uložených na palete | áno |
|  |  | pásové dopravníky umiestnené nad sebou | min. 2 ks |
|  |  | nastaviteľná medzera medzi dopravníkmi | áno |
|  |  | dĺžka dopravníkov | min. 1500 mm |
|  |  | každý dopravník má vlastný pohon motorom s prevodovkou | áno |
|  |  | rám zariadenia z ocele so štandardnou povrchovou úpravou | áno |
| 7.2 | Taktovací dopravník – 1 ks | dĺžka | min. 1000 mm |
|  |  | dopravník vriec s reguláciou posunu na paletizáciu | áno |
|  |  | nosná konštrukcia dopravníka | áno |
|  |  | pohon s motorom a prevodovkou | áno |
|  |  | PVC dopravný pás | áno |
|  |  | vodiace lišty | áno |
|  |  | zariadenie na reguláciu priechodu vriec s fotobunkou | áno |
| 7.3 | Poháňaná valčeková dráha pre paletizátor – 1ks | dopravník z ktorého sú odoberané vrecia paletizátorom | áno |
|  |  | dĺžka | min. 900 mm |
|  |  | výška dopravníka | min. 700 mm |
|  |  | nastavovanie výšky dopravníka v rozsahu | min. +/- 50mm |
|  |  | nosná konštrukcia dopravníka | áno |
|  |  | pohon motorom s prevodovkou | áno |
|  |  | valčeky uložené v ložiskách | áno |
|  |  | nastaviteľné vodiace lišty | áno |
| 7.4 | Automatický paletizačný robot – 1 ks | nosnosť ramena | min.150 kg |
|  |  | nosná konštrukcia | áno |
|  |  | veľmi presné širokouhlé ložiská pre pohyb vo vertikálnej osi | áno |
|  |  | pohon bezkefovým motorom (elektronicky riadený) pre pohyb vo vertikálnej osi | áno |
|  |  | dvojité rameno - každá časť poháňaná elektronicky riadeným bezkefovým motorom | áno |
|  |  | pneumaticky ovládaný úchyt na vrecia | áno |
|  |  | bezpečnostná mechanická bariéra okolo robotického zariadenia | áno |
| 7.5 | Terminál pre obsluhu – 1 ks | s ovládacími prvkami pre paletovaciu linku | áno |
|  |  | inštalácia na bočnej strane stroja | áno |
| 7.6 | Ovíjací stroj – 1 ks | max. rozmer balených paliet | min. 800 x 1200 mm |
|  |  | maximálna výška ovinovania vrátane palety | min. 2000 mm |
|  |  | poloautomatický ovíjací stroj s plnou otočnou plošinou | áno |
|  |  | FM– mechanická brzda pre napínanie fólie s reguláciou na vozíku fólie s pamäťou pri výmene rolky fólie | áno |
|  |  | systém umožňujúci ľahkú a rýchlu výmenu fólie | áno |
|  |  | kĺbové uchytenie stĺpa pre ľahkú a rýchlu montáž a demontáž | áno |
|  |  | možnosť premiestnenia stroja pomocou vysokozdvižného vozíka | áno |
|  |  | fotobunka pre sledovanie výšky palety | áno |
|  |  | zvuková signalizácia zahájenia a ukončenia cyklu ovinovania | áno |
|  |  | orientované zastavenie otočnej plošiny | áno |
|  |  | volič režimu –manuálne/ automaticky | áno |
|  |  | bezpečnostné tlačidlo central stop | áno |
|  |  | digitálny ovládací panel s možnosťou nastavovania parametrov ovinovania pre výber cyklu ovinovania (cyklus ovinovania hore a dolu, len hore alebo len dolu, hermetické uzavretie palety, manuálny cyklus) | áno |
|  |  | regulácia počtu ovinov hore a dolu (nezávisle) | áno |
|  |  | regulácia rýchlosti vozíka fólie | áno |
|  |  | regulácia presahu fólie cez paletu pomocou nastavenia oneskorenia čítania fotobunky | áno |
|  |  | nájazdová plošina | min. 1500 mm |
| Centrálny riadiaci systém |
| 8.1 | Centrálny riadiaci systém – 1 ks | riadiaci automat 60DI/38DO | áno |
|  |  | analógový výstup | áno |
|  |  | komunikácia – RS485 komunikačný port | áno |
|  |  | záložný zdroj UPS | áno |
|  |  | dotykový displej pre riadenie | áno |
|  |  | počítač s operačným systémom | áno |
|  |  | ethernet kanál | áno |
|  |  | programové vybavenie s vizualizačným programom | áno |
|  |  | programovanie pracovných parametrov | áno |
|  |  | generovanie výstupov o prevádzke | áno |
|  |  | pripojiteľnosť ku PLC | áno |
|  |  | dátová zostava v rozsahu: - počet vážiacich cyklov (počet naplnených vriec) - hmotnosť každej dávky - čas plnenia vreca - počet uložených vriec na palete - počet paliet - prevádzkové hodiny | áno |
|  |  | chybové hlásenia, alarmy | áno |
|  |  | prediktívna údržba - servisné intervaly | áno |
|  |  | prednastavenie súborov pracovných parametrov | áno |
|  |  | vizualizácia celého pracovného cyklu | áno |
|  |  | diaľkový prístup cez zabezpečenú linku - VPN | áno |
|  |  | heslovanie | áno |
|  |  | logovanie | áno |
|  |  | archivácia prístupov a činností na celú technologickú linku | áno |
|  |  | automatizácia linky zadaním príkazu ŠTART na ovládacom terminály | áno |
|  |  | automatické dávkovanie výrobku | áno |
|  |  | automatické plnenie vriec | áno |
|  |  | automatické uzatváranie vriec | áno |
|  |  | automatické ukladanie na paletu | áno |
|  |  | automatické odobratie vreca zo zásobníka, nasadenie na plniace hrdlo a prichytenie pneumaticky ovládanými čeľusťami | áno |
|  |  | automatická kontrola nasadenia vreca a prípadné nevypustenie dávky v prípade nenasadenia vreca | áno |
|  |  | automatické uvoľnenie vreca z plniaceho hrdla po naplnení a presunutie do uzatváracej časti | áno |
|  |  | automatické uzavretie vreca a presunutie na odvádzací dopravník | áno |
|  |  | otočenie vreca na odvádzacom páse o 90 stupňov a zmena polohy vreca zo stojatej na ležiacu | áno |
|  |  | vytvarovanie vreca na tvarovacom zariadení a odobratie vreca dopravníkom | áno |
|  |  | odobratie vreca robotom z dopravníka a uloženie na paletu podľa zvoleného programu | áno |
|  |  | baliaca a paletovacia sekcia pripojená na vzdialenú správu na báze Talk2M cez internet | áno |
|  |  | signalizácia teploty | áno |
|  |  | signalizácia prevádzky a poruchy | áno |
|  |  | tlačidlá núdzového zastavenia "STOP" | áno |
|  |  | deblokačné skrine pre miestne ručné ovládanie | áno |
|  |  | rozvádzače pre riadenie a ovládanie technológie | áno |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Dodanie zariadenia na miesto realizácie | Doprava zariadenia do výrobného areálu zadávateľa až na miesto finálneho osadenia. |
|  | Elektroinštalácia | Kompletná elektroinštalácia potrebná pre sprevádzkovanie technologických komponentov linky v rozsahu podľa prílohy č. 1.1 – Rozpočet elektroinštalácia – bez uvedenia cien. |
|  | Inštalácia zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | Inštalácia, t.j. umiestnenie a upevnenie zariadenia podľa pokynov zadávateľa. |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Obstarávané zariadenie musí byť nové (nie použité, ani repasované). Ak by sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené a schválené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej, alebo vyššej kvalite.

Príloha č. 1.1:Rozpočet elektroinštalácia – bez uvedenia cien

Príloha č. 1.2:Technická správa

Príloha č. 1.3:Výkresová dokumentácia

Poprad, 19.07.2021

................................

Ing. Norbert Cehelský

konateľ spoločnosti

Tatranská sladovňa, s.r.o.

................................

Ing. Ladislav Lazár

konateľ spoločnosti

Tatranská sladovňa, s.r.o.