CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky: „Priemyselná automatizovaná linka navýrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu“

Údaje uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email

Údaje zadávateľa:

Obchodné meno: Tatranská sladovňa, s.r.o.

Sídlo: Murgašova 1, 058 80 Poprad

IČO: 36497622

Kontaktné údaje: Ing. Marián Balaj – technický riaditeľ, +421 915 949 013, technik@pilsberg.sk

| Logický celok: Priemyselná automatizovaná linka navýrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu – 1 ks |
| --- |
| Typové označenie:.............................................................. Obchodné meno výrobcu: ............................................................... Pozn. Uviesť " Typové označenie zariadenia a obchodné meno výrobcu" |
| Por. č. | Názov zariadenia: | Typové označenie a obchodný názov výrobcu: (doplňte) | Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť: | Cena/1ks v EUR bez DPH: |
| Doprava sladového kvetu a odpadu (prachu) |
| 1.1 | Usmerňovací prvok – 1 ks |  | rozmer | min. 219 mm |  | ................,- |
|  |  |  | diaľkovo ovládaný cez systém | áno |  |  |
|  |  |  | spínače koncových polôh (otvorený, zatvorený) | áno |  |  |
| 1.2 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 3 m |  |  |
|  |  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
| 1.3 | Žľabový závitovkový dopravník – 3 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 12 m |  |  |
|  |  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
| Zásobník pre sladový kvet a odpad |
| 2.1 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | dĺžka | min. 6 m |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
| 2.2 | Zásobník – 1 ks |  | objem | min. 20 m3 |  | ................,- |
|  |  |  | prevedenie oceľ tr. 11 | áno |  |  |
|  |  |  | náter základný | min. 1 x |  |  |
|  |  |  | náter vrchný | min. 1 x |  |  |
|  |  |  | sklon výsypného žľabu 30° | áno |  |  |
|  |  |  | tvar zásobníka v reze – trojuholník | áno |  |  |
| 2.3 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | dĺžka | min. 7 m |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
| 2.4 | Kapsový dopravník – 1 ks |  | pozinkované prevedenie skeletu | áno |  | ................,- |
|  |  |  | celková výška | min. 7 m |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2t/h |  |  |
| 2.5 | Usmerňovací prvok – 1 ks |  | rozmer | min. 219 mm |  | ................,- |
|  |  |  | diaľkovo ovládaný cez systém | áno |  |  |
|  |  |  | spínače koncových polôh (otvorený, zatvorený) | áno |  |  |
| 2.6 | Prispôsobenie vpádu na spodnej hlave kapsového dopravníka pre násyp vriec – 1 ks |  | objem zásobníka | min. 1 m3 |  | ................,- |
|  |  |  | materiál oceľ tr. 11 | áno |  |  |
|  |  |  | náter základný | min. 1 x |  |  |
|  |  |  | náter vrchný | min. 1 x |  |  |
|  |  |  | regulácia odsunu materiálu do kapsového dopravníka ručne ovládaným výpadom v spodnej časti | áno |  |  |
| 2.7 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | dĺžka | min. 5 m |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
| Výroba peliet |
| 3.1 | Kruhový zásobník s rozrušovacím zariadením - 1 ks |  | objem | min. 1,3 m3 |  | ................,- |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |  |  |
|  |  |  | priemer | min. 1,3 m |  |  |
|  |  |  | výška | min. 1 m |  |  |
|  |  |  | rozhrňovanie na dne zásobníka lištou rotujúcou v celom pôdoryse | áno |  |  |
|  |  |  | výška lišty | min. 7 cm |  |  |
|  |  |  | pohon lišty elektromotorom cez hriadeľ | áno |  |  |
| 3.2 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | prevedenie oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | dĺžka | min. 2 m |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
|  |  |  | uchytený pod dnom kruhového zásobníka s rozrušovacím zariadením | áno |  |  |
| 3.3 | Magnet doskový na zachytávanie kovových častíc – 1 ks |  | rozmer (L x Š x H) | min. 500 x 400 x 300 mm |  | ................,- |
|  |  |  | skriňa | áno |  |  |
|  |  |  | výklopná doska s magnetickým blokom | áno |  |  |
|  |  |  | stieracia doska | áno |  |  |
| 3.4 | Dávkovací závitovkový dopravník – 1 ks |  | dĺžka | min. 1100 mm |  | ................,- |
|  |  |  | priemer závitovky | min. 180 mm |  |  |
|  |  |  | súčasť peletovacieho lisu | áno |  |  |
|  |  |  | plynulá regulácia otáčok | áno |  |  |
| 3.5 | Kondicionér na zabezpečenie rovnomernej vlhkosti – 1 ks |  | možnosť pridávania vody pre dokonalú homogenitu a vlhkosť pre optimálny výkon peletovacieho lisu | áno |  | ................,- |
|  |  |  | voda je pridávaná cez trysky umiestnené v telese kondicionéra z trubkového rozdeľovača | áno |  |  |
|  |  |  | dávkovanie zabezpečuje solenoidový ventil ktorého parametre nastaví obsluha | áno |  |  |
|  |  |  | prevedenie nerezová oceľ | áno |  |  |
|  |  |  | poháňaný vlastným motorom | áno |  |  |
|  |  |  | súčasť peletovacieho lisu | áno |  |  |
| 3.6 | Peletovací lis – 1 ks |  | výkon peletovania | min. 2 t/h |  | ................,- |
|  |  |  | priemer peliet 6 mm | áno |  |  |
|  |  |  | matrica s priemerom otvoru 6 mm | min. 1 ks |  |  |
|  |  |  | dvere z nehrdzavejúcej ocele s dvoma zostavami nožov | áno |  |  |
|  |  |  | nože namontované na samostatnom sektore ktorý je neoddeliteľnou časťou tela | áno |  |  |
|  |  |  | dvere otvoriteľné bez zmeny nastavenia nožov | áno |  |  |
|  |  |  | bezpečnostné zariadenie zabepečujúce aby sa dvere neotvorili, kým sa matrica nezastaví, čím sa zabráni poraneniu obsluhy | áno |  |  |
|  |  |  | spojenie medzi peletizačnou komorou a kondicionérom z nehrdzavejúcej ocele typu AISI 304 | áno |  |  |
|  |  |  | kontrolné dvere peletizačnej komory s bezpečnostnou mriežkou | áno |  |  |
|  |  |  | klapka proti preťaženiu pneumaticky ovládaná s elektromagnetickým ventilom | áno |  |  |
|  |  |  | núdzová sonda proti upchatiu v peletovacej komore | áno |  |  |
|  |  |  | držiak zápustky z kovanej ocele s opotrebiteľným krúžkom, namontovaný na hlavnom hriadeli pomocou dvoch kónických valivých ložísk | áno |  |  |
|  |  |  | tolerancia na zostave ložísk ľahko nastaviteľná prostredníctvom zadnej matice | áno |  |  |
|  |  |  | predná základňa držiaka matrice z nehrdzavejúcej ocele | áno |  |  |
|  |  |  | mlyn na pelety bude vyrobený z ťažkej zliatiny ktorá tlmí vibrácie | áno |  |  |
|  |  |  | hlavný hriadeľ namontovaný na základni pomocou bronzových púzdier | áno |  |  |
|  |  |  | predná strana hriadeľa chrómová aby sa zabránilo korózii | áno |  |  |
|  |  |  | ochrana ložísk - labyrintový uzáver vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a sekundárny tesniaci krúžok medzi držiakom matrice a hlavným hriadeľom zamedzujúce poškodeniu ložiska v dôsledku prenikania prachu | áno |  |  |
|  |  |  | pohon lisu elektromotorom pomocou klinového remeňa s prevodovkou | áno |  |  |
|  |  |  | sekundárna kladka namontovaná na predný hriadeľ medzi dvoma samostatnými podperami aby sa zabránilo preťaženiu hriadeľa motora | áno |  |  |
|  |  |  | ochrana peletovacej komory strihovým kolíkom na zadnej strane stroja | áno |  |  |
|  |  |  | mazanie hlavného hriadeľa na zadnej časti lisu na pelety | áno |  |  |
|  |  |  | možnosť mazania stroja bez zastavenia motora | áno |  |  |
| 3.7 | Automatický mazací systém – 1 ks |  | mazacie čerpadlo poháňané motorom | áno |  | ................,- |
|  |  |  | automatické mazanie zo zásobníka maziva | áno |  |  |
|  |  |  | čerpadlo kompletne s elektrickým panelom vrátane časovačov na nastavenie mazania zapnutím/vypnutím | áno |  |  |
| 3.8 | Dovlhčovacie zariadenie – 1 ks |  | dávkovanie vody do kondicionéra z miestneho zdroja vody | áno |  | ................,- |
|  |  |  | prietokový ohrievač s napojením na rozdeľovač trysiek | áno |  |  |
|  |  |  | tlak | min. 2,5 bar |  |  |
| 3.9 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 3,0 m |  |  |
|  |  |  | prevedenie nehrdzavejúca oceľ | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
| 3.10 | Kapsový dopravník – 1 ks |  | prevedenie nehrdzavejúca oceľ | áno |  | ................,- |
|  |  |  | výška | min. 7 m |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
| 3.11 | Rotačný podávač – 1 ks |  | výkon | min. 2 t/h |  | ................,- |
| 3.12 | Chladiaca kolóna – 1 ks |  | materiál komory z nehrdzavejúcej ocele | áno |  | ................,- |
|  |  |  | materiál podstavy oceľ tr.11 | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
|  |  |  | náter základný | min 1x |  |  |
|  |  |  | náter vrchný | min. 1x |  |  |
| 3.13 | Rotačný triedič na pelety - 1 ks |  | priemer | min. 1 500 mm |  | ................,- |
|  |  |  | výkon | min. 2 t/h |  |  |
|  |  |  | materiál podstavy oceľ tr.11 | áno |  |  |
|  |  |  | náter základný | min 1x |  |  |
|  |  |  | náter vrchný | min. 1x |  |  |
| Aspirácia |
| 4.1 | Cyklón – 1 ks |  | priemer | min. 700 mm |  | ................,- |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |  |  |
|  |  |  | hrúbka steny | min. 3 mm |  |  |
|  |  |  | náter základný | min 1x |  |  |
|  |  |  | náter vrchný | min. 1x |  |  |
| 4.2 | Ventilátor – 1 ks |  | výkon | min. 4800 m3/h |  | ................,- |
|  |  |  | tlak (mm vodného stĺpca) | min. 250 mm H2O |  |  |
| 4.3 | Regulačná klapka – 1 ks |  | regulačná klapka na saní ventilátora | áno |  | ................,- |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |  |  |
|  |  |  | náter základný | min 1x |  |  |
|  |  |  | náter vrchný | min. 1x |  |  |
| 4.4 | Filter – 1 ks |  | s vymeniteľnou kazetovou vložkou do výduchového potrubia z cyklónu | áno |  | ................,- |
|  |  |  | filtračná plocha | min. 1 m2 |  |  |
| 4.5 | Rotačný podávač – 1 ks |  | výkon | min. 1 t/h |  | ................,- |
| 4.6 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 3,0 m |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 1 t/h |  |  |
| 4.7 | Kapsový dopravník – 1 ks |  | materiál oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |  | ................,- |
|  |  |  | výška | min 6,0 m |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 1 t/h |  |  |
| 4.8 | Filter – 1 ks |  | filtračná plocha | min.30 m2 |  | ................,- |
|  |  |  | materiál filtračnej vložky FINET 1 | áno |  |  |
|  |  |  | filtračná rýchlosť | min. 2,43 m/s |  |  |
|  |  |  | s ventilátorom a s rotačným podávačom na odsun aspirátu z filtra | áno |  |  |
|  |  |  | výkon ventilátora | min. 0,9 m3/s |  |  |
|  |  |  | výkon rotačného podávača | min. 1 t/h |  |  |
| 4.9 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 3 m |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 1t/h |  |  |
| 4.10 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 5,5 m |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 1t/h |  |  |
| 4.11 | Kompresor na stlačený vzduch – 1 ks |  | vzdušník s objemom | min. 150 l |  | ................,- |
|  |  |  | prevádzkový tlak | min. 3,5 bar |  |  |
| 4.12 | Filter – 1 ks |  | s vymeniteľnou kazetovou vložkou do výduchového potrubia z cyklónu | áno |  | ................,- |
|  |  |  | filtračná plocha | min. 1m2 |  |  |
| 4.13 | Aspiračné potrubie – 1 ks |  | priemer | min 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 25 m |  |  |
|  |  |  | spony, úchyty, vzduchotechnické klapky | áno |  |  |
|  |  |  | materiál pozinkovaný plech | áno |  |  |
|  |  |  | hrúbka plechu | min. 0,8 mm |  |  |
| Dopravná cesta hotových peliet |
| 5.1 | Kapsový dopravník – 1 ks |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  | ................,- |
|  |  |  | výška | min. 7,0 m |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2t/h |  |  |
| 5.2 | Zásobník na hotové pelety – 1 ks |  | objem | min. 2 m3 |  | ................,- |
|  |  |  | prevedenie materiál oceľ tr.11 | áno |  |  |
|  |  |  | základný náter | min. 1 x |  |  |
|  |  |  | vrchný náter | min. 1 x |  |  |
|  |  |  | rozmery (L x Š x H) | min. 1,5 x 1,5 x 2 m |  |  |
| 5.3 | Výpad pod zásobník – 1 ks |  | rozmer | min.200 x 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | ručne ovládaný | áno |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  |  |
| 5.4 | Výpad pod zásobník – 1 ks |  | rozmer | min 200 x 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | diaľkovo ovládaný | áno |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  |  |
| 5.5 | Kapsový dopravník – 1 ks |  | výška | min. 7 m |  | ................,- |
|  |  |  | materiál oceľ tr. 11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min. 2t/h |  |  |
| 5.6 | Usmerňovací prvok – 1 ks |  | rozmer | min. 219 mm |  | ................,- |
|  |  |  | diaľkovo ovládaný cez systém | áno |  |  |
|  |  |  | spínače koncových polôh (otvorený/zatvorený) | áno |  |  |
| 5.7 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 3,5 m |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min 2t/h |  |  |
| 5.8 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 9 m |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min 2t/h |  |  |
| 5.9 | Žľabový závitovkový dopravník – 1 ks |  | priemer závitovky | min. 200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 5 m |  |  |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 pozinkovaná | áno |  |  |
|  |  |  | výkon | min 2t/h |  |  |
| 5.10 | Nakladacia hubica – 1 ks |  | vpádová pripojovacia príruba priemeru | min. 300 mm |  | ................,- |
|  |  |  | integrovaný filter | áno |  |  |
|  |  |  | filtračná plocha filtra | min. 2 m2 |  |  |
|  |  |  | tlak pre regeneráciu | min. 6 bar |  |  |
|  |  |  | modul plášťa z tkaniny potiahnutej PVC | áno |  |  |
|  |  |  | odolnosť voči tepotným rozdielom | min. – 20 až + 70 °C |  |  |
|  |  |  | riadiaci modul | áno |  |  |
|  |  |  | dĺžka | min. 4 m |  |  |
| Balenie peliet |
| 6.1 | Technologický zásobník – 1 ks |  | objem | min. 200 l |  | ................,- |
|  |  |  | materiál oceľ tr.11 | áno |  |  |
|  |  |  | príprava pre inštaláciu snímačov hladiny na reguláciu prísunu výrobku | áno |  |  |
|  |  |  | príruba na napojenie na odsávanie prachu | áno |  |  |
| 6.2 | Regulácia prísunu výrobku do zásobníka – 1 ks |  | snímače hladiny na reguláciu prísunu výrobku | áno |  | ................,- |
|  |  |  | riadiaci systém komunikujúci s technologickou linkou na výrobu peliet | áno |  |  |
| 6.3 | Dávkovacia váha – 1 ks |  | nosná konštrukcia vyrobená z konštrukčnej ocele | áno |  | ................,- |
|  |  |  | plniace zariadenie gravitačné typ G | áno |  |  |
|  |  |  | umožňuje rozdeliť fázu dávkovania na predváženie a dováženie | áno |  |  |
|  |  |  | tenzometrický vážiaci systém | áno |  |  |
|  |  |  | zosilňovač signálu | áno |  |  |
|  |  |  | riadiaca a ovládacia jednotka | áno |  |  |
|  |  |  | prípojka na odsávanie prachu | áno |  |  |
|  |  |  | pneumaticky ovládané otváracie dno váhy | áno |  |  |
| 6.4 | Riadiaci modul pre váhu - 1 ks |  | prednastavenie viacerých pracovných formátov | áno |  | ................,- |
|  |  |  | displej na zobrazovanie aktuálnej hmotnosti v reálnom čase | áno |  |  |
|  |  |  | signalizácia fáz pracovného cyklu | áno |  |  |
| 6.5 | Technologický zásobník – 1 ks |  | materiál oceľ tr.11 | áno |  | ................,- |
|  |  |  | zadržanie naváženej dávky a výrobku | áno |  |  |
|  |  |  | tvorí medzikus pre spojenie váhy a stroja na tvorbu a plnenie vriec | áno |  |  |
| 6.6 | Baliaci stroj – 1 ks |  | tvorba vriec z plochej fólie navinutej na roli, ich plnenie a uzatváranie | áno |  | ................,- |
|  |  |  | hmotnosť výrobku vo vreci – rozsah | min. 10 – 25 kg |  |  |
|  |  |  | maximálny výkon při 15 kg vreciach | min. 250 vriec/ hod. |  |  |
|  |  |  | formovací tubus prevedenie z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 | áno |  |  |
|  |  |  | tvarovanie vriec | áno |  |  |
|  |  |  | nosný rám z technologickej ocele so štandardnou povrchovou úpravou | áno |  |  |
|  |  |  | zariadenie na uchytenie role fólie o šírke | min. 500 mm |  |  |
|  |  |  | príslušenstvo na riadenie odvíjania | áno |  |  |
|  |  |  | pneumaticky ovládané zariadenie na vytvorenie perforácie pre únik zvyškového vzduchu z naplneného vreca | áno |  |  |
|  |  |  | zariadenie pre nastavenie a reguláciu dĺžky vreca | áno |  |  |
|  |  |  | pásy držiace fóliu na tubuse po stranách počas formovania vreca | áno |  |  |
|  |  |  | vertikálna zvarovacia lišta (tepelná) | áno |  |  |
|  |  |  | horizontálne zvarovacie lišty (horná a dolná) | áno |  |  |
|  |  |  | zariadenie na odrezanie fólie pneumaticky ovládané | áno |  |  |
| 6.7 | Odvádzací dopravník – 1 ks |  | pásový dopravník na odsun naplnených vriec | áno |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka dopravníka | min. 2000 mm |  |  |
|  |  |  | nastaviteľná výška dopravníka | áno |  |  |
|  |  |  | pohon s motorom a prevodovkou | áno |  |  |
| 6.8 | Terminál pre obsluhu – 1 ks |  | s ovládacími prvkami pre baliacu linku | áno |  | ................,- |
|  |  |  | inštalácia na bočnej strane stroja | áno |  |  |
| Paletovanie hotového produktu |
| 7.1 | Formovač vriec – 1 ks |  | zariadenie na tvarovanie vreca na optimálny plochý tvar kvôli stabilite vriec uložených na palete | áno |  | ................,- |
|  |  |  | pásové dopravníky umiestnené nad sebou | min. 2 ks |  |  |
|  |  |  | nastaviteľná medzera medzi dopravníkmi | áno |  |  |
|  |  |  | dĺžka dopravníkov | min. 1500 mm |  |  |
|  |  |  | každý dopravník má vlastný pohon motorom s prevodovkou | áno |  |  |
|  |  |  | rám zariadenia z ocele so štandardnou povrchovou úpravou | áno |  |  |
| 7.2 | Taktovací dopravník – 1 ks |  | dĺžka | min. 1000 mm |  | ................,- |
|  |  |  | dopravník vriec s reguláciou posunu na paletizáciu | áno |  |  |
|  |  |  | nosná konštrukcia dopravníka | áno |  |  |
|  |  |  | pohon s motorom a prevodovkou | áno |  |  |
|  |  |  | PVC dopravný pás | áno |  |  |
|  |  |  | vodiace lišty | áno |  |  |
|  |  |  | zariadenie na reguláciu priechodu vriec s fotobunkou | áno |  |  |
| 7.3 | Poháňaná valčeková dráha pre paletizátor – 1ks |  | dopravník z ktorého sú odoberané vrecia paletizátorom | áno |  | ................,- |
|  |  |  | dĺžka | min. 900 mm |  |  |
|  |  |  | výška dopravníka | min. 700 mm |  |  |
|  |  |  | nastavovanie výšky dopravníka v rozsahu | min. +/- 50mm |  |  |
|  |  |  | nosná konštrukcia dopravníka | áno |  |  |
|  |  |  | pohon motorom s prevodovkou | áno |  |  |
|  |  |  | valčeky uložené v ložiskách | áno |  |  |
|  |  |  | nastaviteľné vodiace lišty | áno |  |  |
| 7.4 | Automatický paletizačný robot – 1 ks |  | nosnosť ramena | min.150 kg |  | ................,- |
|  |  |  | nosná konštrukcia | áno |  |  |
|  |  |  | veľmi presné širokouhlé ložiská pre pohyb vo vertikálnej osi | áno |  |  |
|  |  |  | pohon bezkefovým motorom (elektronicky riadený) pre pohyb vo vertikálnej osi | áno |  |  |
|  |  |  | dvojité rameno - každá časť poháňaná elektronicky riadeným bezkefovým motorom | áno |  |  |
|  |  |  | pneumaticky ovládaný úchyt na vrecia | áno |  |  |
|  |  |  | bezpečnostná mechanická bariéra okolo robotického zariadenia | áno |  |  |
| 7.5 | Terminál pre obsluhu – 1 ks |  | s ovládacími prvkami pre paletovaciu linku | áno |  | ................,- |
|  |  |  | inštalácia na bočnej strane stroja | áno |  |  |
| 7.6 | Ovíjací stroj – 1 ks |  | max. rozmer balených paliet | min. 800 x 1200 mm |  | ................,- |
|  |  |  | maximálna výška ovinovania vrátane palety | min. 2000 mm |  |  |
|  |  |  | poloautomatický ovíjací stroj s plnou otočnou plošinou | áno |  |  |
|  |  |  | FM– mechanická brzda pre napínanie fólie s reguláciou na vozíku fólie s pamäťou pri výmene rolky fólie | áno |  |  |
|  |  |  | systém umožňujúci ľahkú a rýchlu výmenu fólie | áno |  |  |
|  |  |  | kĺbové uchytenie stĺpa pre ľahkú a rýchlu montáž a demontáž | áno |  |  |
|  |  |  | možnosť premiestnenia stroja pomocou vysokozdvižného vozíka | áno |  |  |
|  |  |  | fotobunka pre sledovanie výšky palety | áno |  |  |
|  |  |  | zvuková signalizácia zahájenia a ukončenia cyklu ovinovania | áno |  |  |
|  |  |  | orientované zastavenie otočnej plošiny | áno |  |  |
|  |  |  | volič režimu –manuálne/ automaticky | áno |  |  |
|  |  |  | bezpečnostné tlačidlo central stop | áno |  |  |
|  |  |  | digitálny ovládací panel s možnosťou nastavovania parametrov ovinovania pre výber cyklu ovinovania (cyklus ovinovania hore a dolu, len hore alebo len dolu, hermetické uzavretie palety, manuálny cyklus) | áno |  |  |
|  |  |  | regulácia počtu ovinov hore a dolu (nezávisle) | áno |  |  |
|  |  |  | regulácia rýchlosti vozíka fólie | áno |  |  |
|  |  |  | regulácia presahu fólie cez paletu pomocou nastavenia oneskorenia čítania fotobunky | áno |  |  |
|  |  |  | nájazdová plošina | min. 1500 mm |  |  |
| Centrálny riadiaci systém |
| 8.1 | Centrálny riadiaci systém – 1 ks |  | riadiaci automat 60DI/38DO | áno |  | ................,- |
|  |  |  | analógový výstup | áno |  |  |
|  |  |  | komunikácia – RS485 komunikačný port | áno |  |  |
|  |  |  | záložný zdroj UPS | áno |  |  |
|  |  |  | dotykový displej pre riadenie | áno |  |  |
|  |  |  | počítač s operačným systémom | áno |  |  |
|  |  |  | ethernet kanál | áno |  |  |
|  |  |  | programové vybavenie s vizualizačným programom | áno |  |  |
|  |  |  | programovanie pracovných parametrov | áno |  |  |
|  |  |  | generovanie výstupov o prevádzke | áno |  |  |
|  |  |  | pripojiteľnosť ku PLC | áno |  |  |
|  |  |  | dátová zostava v rozsahu: - počet vážiacich cyklov (počet naplnených vriec) - hmotnosť každej dávky - čas plnenia vreca - počet uložených vriec na palete - počet paliet - prevádzkové hodiny | áno |  |  |
|  |  |  | chybové hlásenia, alarmy | áno |  |  |
|  |  |  | prediktívna údržba - servisné intervaly | áno |  |  |
|  |  |  | prednastavenie súborov pracovných parametrov | áno |  |  |
|  |  |  | vizualizácia celého pracovného cyklu | áno |  |  |
|  |  |  | diaľkový prístup cez zabezpečenú linku - VPN | áno |  |  |
|  |  |  | heslovanie | áno |  |  |
|  |  |  | logovanie | áno |  |  |
|  |  |  | archivácia prístupov a činností na celú technologickú linku | áno |  |  |
|  |  |  | automatizácia linky zadaním príkazu ŠTART na ovládacom terminály | áno |  |  |
|  |  |  | automatické dávkovanie výrobku | áno |  |  |
|  |  |  | automatické plnenie vriec | áno |  |  |
|  |  |  | automatické uzatváranie vriec | áno |  |  |
|  |  |  | automatické ukladanie na paletu | áno |  |  |
|  |  |  | automatické odobratie vreca zo zásobníka, nasadenie na plniace hrdlo a prichytenie pneumaticky ovládanými čeľusťami | áno |  |  |
|  |  |  | automatická kontrola nasadenia vreca a prípadné nevypustenie dávky v prípade nenasadenia vreca | áno |  |  |
|  |  |  | automatické uvoľnenie vreca z plniaceho hrdla po naplnení a presunutie do uzatváracej časti | áno |  |  |
|  |  |  | automatické uzavretie vreca a presunutie na odvádzací dopravník | áno |  |  |
|  |  |  | otočenie vreca na odvádzacom páse o 90 stupňov a zmena polohy vreca zo stojatej na ležiacu | áno |  |  |
|  |  |  | vytvarovanie vreca na tvarovacom zariadení a odobratie vreca dopravníkom | áno |  |  |
|  |  |  | odobratie vreca robotom z dopravníka a uloženie na paletu podľa zvoleného programu | áno |  |  |
|  |  |  | baliaca a paletovacia sekcia pripojená na vzdialenú správu na báze Talk2M cez internet | áno |  |  |
|  |  |  | signalizácia teploty | áno |  |  |
|  |  |  | signalizácia prevádzky a poruchy | áno |  |  |
|  |  |  | tlačidlá núdzového zastavenia "STOP" | áno |  |  |
|  |  |  | deblokačné skrine pre miestne ručné ovládanie | áno |  |  |
|  |  |  | rozvádzače pre riadenie a ovládanie technológie | áno |  |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Dodanie zariadenia na miesto realizácie | Doprava zariadenia do výrobného areálu zadávateľa až na miesto finálneho osadenia. | ................,- |
|  | Elektroinštalácia | Kompletná elektroinštalácia potrebná pre sprevádzkovanie technologických komponentov linky v rozsahu podľa prílohy č. 1.1 Rozpočet elektroinštalácia – s uvedenými cenami. | ................,- |
|  | Inštalácia zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | Inštalácia, t.j. umiestnenie a upevnenie zariadenia podľa pokynov zadávateľa. | ................,- |
| SUMA SPOLU v EUR bez DPH | ................,- |

Poznámky:

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Prehlasujeme, že linka ako technologický celok spĺňa požiadavky smernice č. 2006/42/ES.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Príloha č. 1.1:Rozpočet elektroinštalácia – s uvedenými cenami

V ...................................., dňa .......................			    ....................................

Podpis a pečiatka uchádzača